## Slide 1: Unity 에서의 GPGPU 기반 광선 추적 렌더러
SEETHELIGHTS
팀장 김한상 2013154012
김수혁 2012154010
정지윤 2014150031
2019-12-19
Notes: 안녕하세요. ‘Unity 에서의 GPGPU 기반 광선 추적 렌더러’ 제안서 초안 발표를 맡은 김수혁 입니다.

## Slide 2: Index
Previous..
Notes: 목차는 다음과 같습니다. (빠르게)

## Slide 3: 개발 방법
광선 추적기
  알고리즘 비교 연구 및 선택 (BVH, MLT, ..)
    공간 상의 물체들을 광선 추적시 빠르게 탐색 가능한 방법 비교 연구 필요
      Bounding Volume Hierarchy, Linear BVH, SAH, ..
    보다 유효한 빛 줄기의 길을(high contribution path) 찾는 방법 비교 연구 필요 : Metropolis light transport, Bidirectional path tracing
      noise, standard error 감소
    Denoising 연구 필요 : cross bilateral filter, ..
  구현: C++/CUDA
    실질적인 계산 모듈: 렌더링 데이터를 GPGPU를 활용해 이미지의 픽셀의 색을 계산
    CUDA를 사용하여 CPU/GPU 간의 메모리 동기화와 GPU에서의 프로그램을 실행
    넘겨받은 Graphics driver API 데이터를 직접 사용할 수 있도록 가공
Notes: 개발할 부분은 크게 두가지로 나뉩니다. 광선 추적을 GPU 를 사용해 계산하는 부분, 그리고 이를 유니티에서 돌려주는 두 파트입니다.
광선 추적기는 사용할 알고리즘을 연구 후 구현해야 합니다,
연구할 알고리즘은 공간 상의 물체들을 광선 추적시 빠르게 탐색 가능한 데이터 구조와, 보다 유효한 광선의 경로를 찾는 방법, noise 를 줄이는 것이 연구되어야 하며
이후 C++ 과 CUDA 를 통해 이를 구현할 계획입니다.

## Slide 4: 개발 방법
Unity Plugin/Invoker(C#)
  Unity 의 렌더링 데이터 수집: 각 프레임의 데이터, 프레임별 시간차
    DirectX, OpenGL 등 Graphics driver API 에서 사용하는 데이터(vertex, index buffer, texture)
    각 표면들의 성질을 나타내는 Shader를 구현된 BSDF 중 하나에 맞게 매칭
    모든 그려지는 물체에 대한 변환 정보(위치,회전,크기)
  에디터 상의 결과 이미지 뷰어
  여러 개의 이미지를 통한 영상 녹화
    영상 녹화/코덱: 오픈소스 혹은 제공 기능 사용
Notes: Unity 에서는 렌더링 데이터를 수집하고, 결과 이미지를 보여주는 기능, 계산된 이미지를 모아서 영상으로 만드는 기능을 구현해야 합니다.

## Slide 5: 필요 기술 및 참고 문헌
CUDA
  David B. Kirk, Wen-mei W.Hwu, 하순회(역), 김크리스(역), 이영민(역), 대규모 병렬 프로세서 프로그래밍, Bj 퍼블릭, 2010
  Jason Sanders, Edward Kandrot, CUDA By Example, NVidia, 2010
  Roger Allen, Accelerated Ray Tracing in One Weekend in CUDA, NVidia, 2018
Ray Tracing
  Daqi Lin, Konstantin Shkurko, Ian Mallett, Cem Yuksel, Dual-Split Trees, I3D, 2019
  Henri Ylitie, Tero Karras, Samuli Laine, Efficient Incoherent Ray Traversal on GPUs Through Compressed Wide BVHs, NVidia, 2017
  Eric Haines (Editor), Tomas Akenine-Möller (Editor), Ray Tracing Gems: High-Quality and Real-Time Rendering with DXR and Other APIs, 2019
  Matt Pharr, Wenzel Jakob, Greg Humphreys, Physically Based Rendering: From Theory to Implementation, 2016
  C. Lauterbach, M. Garland, S. Sengupta, D. Luebke, D. Manocha, Fast BVH Construction on GPUs, 2009
  Eric Veach, Leonida J. Guibas, Metropolis Light Transport, 1997
  Eric P. Lafortune, Yves D. Willems, Bi-directional Path Tracing, 1993
  Peter Shirley, Ray Tracing in One Weekend, 2018
  Peter Shirley, Ray Tracing in The Next Weekend, 2018
  Peter Shirley, Ray Tracing in The Rest of Your Life, 2018
Miscellaneous
  Morgan McGuire, Computer Graphics Archive, July 2017 (https://casual-effects.com/data)
Notes: 필요 기술 및 참고 문헌은 다음과 같습니다.

## Slide 6
Thank you!